## Slide 1
数据差错的检查方法
heck Method for Data Error
C
……

## Slide 2
网络通信会出差错
链路出现问题
因为某些原因，链路中断
报文无法到达目的地

## Slide 3
网络通信会出差错
传输过程中报文损坏
因为链路上的某些随机原因
报文部分损坏

## Slide 4
网络通信会出差错
不得已扔掉报文
中转仓库满了，没地方放
不得已扔掉报文

## Slide 5
如何发现报文出差错
有多种方法可以检验报文的差错
几种常用方法:
检查和
奇偶校验
循环冗余校验码
发现差错的基本思路
在要发送的数据中增加若干比特的信息
用一定的方法，基于这些增加的信息，判断是否有差错发生
D:被发送的数据比特
R:检验比特
d比特
r比特

## Slide 6
差错检测--奇偶效验
单比特奇偶校验:
检测单个比特错误
二维奇偶校验:
检测和纠正单个比特错误
d1,1
d2,1
…
di ,1
di+1,1
…
…
…
…
…
d1,j
d2,j
…
di,j
di+1,j
d1,j+1
d2,j+1
…
di,j+1
di+1,j+1
行校验
列校验
1101
0010
1111
1010
0110
1001
校验错
校验错
1101
0110
1111
1010
0110
1001
无差错
可纠正单比特差错
0111000110101011
0
d个数据比特
校验位

## Slide 7
差错检验---检验和
发送方
把报文段看作是16比特字的序列
对报文的所有16比特字求和
将求和结果放入报文的校验和字段中
接收方
计算接收到的报文的校验和
检查计算结果是否与收到报文中的校验和相同
不同 — 检测到错误
相同 — 没有检测到错误
（但仍可能存在错误）

## Slide 8
检验和计算举例
例子
将两个16比特字相加
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
回卷
和
检查和
注意：最高有效位的进位要回卷加到结果当中

## Slide 9
差错检测---循环冗余校验码（CRC）
原理
（被除数－余数）
在模2运算下，减法等同加法
把要发送的数据看成是被除数
发送方与接收方采用公共除数
发送方：
÷除数＝商（整数）
接受方：
（数据＋余数）
÷公共除数＝商
整数？

## Slide 10
差错检测---循环冗余校验码（CRC）
生成多项式
为表示方便，将公共除数表示成多项式的形式
例如，公共除数＝10011，则表示成 x4+x+1。
因此，就将公共除数称为生成多项式
通常使用的CRC生成多项式
CRC－12 = x12+ x11 + x3 + x2 + x1+1
CRC－16 = x16+ x15 + x2+1
CRC－CCITT = x16+ x12 + x5 +1

## Slide 11
差错检测---循环冗余校验码（CRC）
操作技术举例
数据：101110
生成多项式：1 0 0 1
扩展数据位：
000
做除法：
101110000
1 0 0 1
÷
=
1 0 1 0 1 1
+ 0 1 1
发送方
将余数加回到数据中：
101110
接收方
做除法：
收到的数据
1 0 0 1
÷
=
商
整数？
去掉扩展位，得到数据：
101110
011
余数
011

## Slide 12
差错检测---循环冗余校验码（CRC）
CRC效验为什么要扩展欲发送的数据呢？
如果不扩展
发送方直接将余数加回到数据中
虽然接收方可以判断数据是否正确
但数据与余数揉在了一起，没办法取出需要的数据

## Slide 13
攻击威胁下的网络
he network under the threat of attack
T
……

## Slide 14
攻击威胁下的网络
网络安全领域主要探讨以下问题
  坏家伙如何攻击计算机网络
  我们如何防御网络免受攻击
  如何设计免除攻击的新型体系结构
因特网在设计之初就没有考虑过安全问题
  早期观点：一群相互信任的用户连接到一个透明的网络上
  因特网协议设计者在不停地打补丁
  安全问题其实应该贯穿每一层！

## Slide 15
攻击威胁下的网络
坏家伙能够通过因特网将恶意软件放入你的计算机
恶意软件能够通过病毒、 蠕虫或者特洛伊木马进入你的计算机
间谍性质的恶意软件 能够记录你的击键、访问的WEB站点等等，并且能够将所搜集的信息向特定站点上传
受感染的主机将会成为僵尸网络的成员，将会被投放垃圾信息或者用于DDoS攻击
恶意软件通常都是自我复制的:从一台受感染的主机，自动寻觅路径进入更多的主机

## Slide 16
目标
攻击威胁下的网络
坏家伙能够攻击服务器和网络基础设施
拒绝服务攻击(DoS)
分布式拒绝服务攻击(DDoS)

## Slide 17
A
B
C
src:B dest:A payload
攻击威胁下的网络
坏家伙能够嗅探分组
广播介质（共享式的以太网、无线网）
通过多种接口读取并记录通过的所有数据包
Sniffer Pro、WireShark

## Slide 18
A
B
C
src:B dest:A payload
攻击威胁下的网络
坏家伙能够伪装成你信任的人

## Slide 19
计算机网络和因特网的历史
he history of Computer Networks and the Internet
T
……

## Slide 20
计算机网络和因特网的历史
分组交换的发展：1961-1972
1961: Kleinrock -使用排队论证明分组交换网络在数据通信方面的优越性
1964: Baran -在军用网络中实现分组交换
1967: ARPA构思了ARPAnet
1969:首个ARPAnet 结点运行
1972:
  ARPAnet 向公众展示
  NCP (Network Control Protocol) 第一个主机间通信的协议
  首个电子邮件程序运行
  ARPAnet有了15结点

## Slide 21
计算机网络和因特网的历史
专用网络和网际互联：1972-1980
1970: ALOHAnet 卫星网络， Hawaii
1973: Metcalfe在其博士论文中提出了Ethernet
1974: Cerf and Kahn -提出网络互连的体系结构
70年代末期: 厂商标准: DECnet, SNA, XNA
70年代末期:交换固定长度的分组 (ATM 的先驱)
1979: ARPAnet有了 200 结点

## Slide 22
计算机网络和因特网的历史
网络的激增：1980-1990
1983: 开始使用 TCP/IP
1982: 定义了smtp e-mail 协议
1983: 定义了DNS 用于 name-to-IP-address 转换
1985: 定义了ftp 协议
1988: TCP 拥塞控制
新的国家级网络: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100,000 台主机加入到网络联盟中

## Slide 23
计算机网络和因特网的历史
因特网爆炸：20世纪90年代
90年代早期: ARPA网退役
1991: NSF放宽了NSFnet上商业应用的限制 (1995年退役)
90年代早期: Web
  超文本 [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic，其后是NetScape
90年代后期: 商业化
  1990年后期到2000以后：
  更多关键应用：即时通信， P2P 文件共享
  网络安全问题日益重要
  估计拥有5000万台主机，超过一亿的用户群
  主干链路速率达到Gbps

## Slide 24
计算机网络和因特网的历史
2005~今天:
约100亿主机——智能手机、平板
宽带接入和高速无线接入的大面积部署
在线社交网络的出现——Facebook、微信、TikTok
服务提供者（谷歌、微软等）开始部署自己的网络
独立于因特网，为用户访问搜索引擎、电子邮件等服务提供更及时更快速的用户体验
电子商务、大学、企业纷纷将其业务放到了“云”上面（如阿里云、腾讯云）

## Slide 25
中国互联网发展迅猛
“健康码”助9亿人通畅出行，互联网为抗疫赋能赋智
网民规模超过10亿，网络扶贫成效显著
网络零售连续八年全球第一，有力推动消费“双循环”
网络支付使用率近九成，数字货币试点进程全球领先
短视频用户规模超过9亿，节目质量飞跃提升
基于互联网的高科技，象在量子科技、区块链、人工智能等前沿技术领域不断取得突破，应用成果丰硕。
数字政府建设扎实推进，在线服务水平全球领先

## Slide 26
总结
因特网概述
什么是协议
网络边缘，核心，接入网
  分组交换与电路交换
  因特网架构
性能：丢失、时延和吞吐量
分层和服务模型
安全
历史
对网络有了初步的认识和“感觉”
接下来的课程将在内容上更加深入，并会涉及到更多的细节
本章覆盖了：
现在你已经：

## Slide 27
课后思考题
复习题 1、8、10、11、13、18、19、20、23、25
习 题 1、3、6、10、13、14、16、18、20-23、25-28、31、33

## Slide 28
作业
习题
13、25、31